Разрезы простые

Вариант 1

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 2

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 3

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 4

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 5

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 6

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 7

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 8

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 9

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 10

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 11

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 12

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 13

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 14

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 15

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 16

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 17

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 18

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 19

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 20

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 21

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 22

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 23

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 24

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 25

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 26

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 27

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 28

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 29

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 30

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись.

Разрезы простые

Вариант 31

Задание выполняется на формате А3 (формат располагается горизонтально).

Масштаб-1:1, имея в виду, что исходные данные выполнены в масштабе 1:2.

Задание: Выполнить изображение простого разреза предмета на месте главного вида. Исходные данные, задающие изображение двух видов предмета, приведены ниже.

Методика оформления и последовательность выполнения чертежа разреза простого:

- Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

- Подготовить формат А3. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников, трёх изображений видов.

- По указанным исходным данным (см. изображения выше) начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Построить изображение вида слева. Изображения располагаются в проекционной связи.

- Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. При необходимости совместить половину вида с половиной разреза. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;
в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

- Нанести размерные линии, проставить размеры.

- Заполнить основную надпись